МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «СамГТУ») К а ф е д р а «Бурение нефтяных и газовых скважин» МЕХАНИКА ГРУНТОВ Методическое пособие по курсовой работе Самара Самарский государственный технический университет 2015

Печатается по решению Редакционно-издательского совета СамГТУ УДК 622.24 Механика грунтов: метод.указ. / Сост. О.А.Кулакова, К.А.Антипова. – Самара; Самар. гос. техн. ун-т, 2014. - 30 с.: ил. Приведены теоретические сведения по определению механических свойств горных пород, определению осевой нагрузки на долото и вычислению мощности, затраченной на преодоление сопротивлений, встречаемых долотом. Рассмотрены примеры решения задач. Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 131000, профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин». УДК 622.24 Составители О.А.Кулакова, канд. техн. наук К.А.Антипова Рецензент ( О.А. Кулакова, К.А.Антипова, составление, 2015 ( Самарский государственный технический университет, 2015

Введение

В курсовой работе необходимо решить четыре основные задачи:

- Определить механические свойства горных пород.

- Определить осевую нагрузку на долото при бурении,  исходя из условия объемного разрушения горной породы.

- Найти мощность, затраченную на преодоление сопротивлений, встречаемых при разрушении горной породы лопастным долотом.

- Найти мощность, затраченную на преодоление сопротивлений, встречаемых при разрушении горной породы шарошечным долотом.

- Определение механических свойств горных пород

Методика изучения механических свойств горных пород подробно изложена в методическом пособии по лабораторным работам по курсу «Механика грунтов» [1].

В качестве исходных данных используются графики P = f ( Ɛ ), полученные в результате испытания различных горных пород на приборе УМГП-3.

Рис.1. Характерные графики зависимости деформации от приложенной нагрузки для горных пород

В зависимости от вида графика можно определить к какому типу относится испытуемая горная порода: к хрупким (рис. 1, а), к пластично-хрупким (рис. 1,б) или к высокопластичным и сильнопористым (рис. 1, в).

Для хрупких пород по величине нагрузки в момент хрупкого разрушения можно найти твердость по штампу (Рш, Па):

(1)

где  РР – нагрузка в момент хрупкого разрушения, Н;

S – площадь штампа, м2.

В качестве показателя пластичности пород принято отношение работы деформирования до момента разрушения (АР, Дж – на графике площадь ОАВС) к работе упругого деформирования (АУ – на графике площадь треугольника ОДЕ):

(2)

Также определяются удельная контактная работа (АК, Дж/м2):

(3)

удельная объемная работа (АV, Дж/м2):

(4)

где  V – объем лунки разрушения, мм3.

При вдавливании штампа в очень пористые или пластичные породы общего разрушения под основанием штампа не происходит, поэтому нельзя определить ни твердость, ни коэффициент пластичности.

В этом случае за величину твердости принимается предел текучести:

(5)

Коэффициент пластичности условно принимается равным бесконечности. При помощи таблиц 1 и 2 определяют породу, категорию пластичности и твердости и коэффициент 0.

В 1-ю категорию входят хрупкие породы, во 2-ю до 5-й – пластичные, в 6-ю категорию – высокопластичные и сильнопористые породы.

- Определение осевой нагрузки на долото при бурении,        исходя из условий объемного разрушения горной породы

Эффективное или объемное разрушение породы при бурении возможно только в том случае, если соблюдается условие

Р1  FН  РШ  Р2,                                               (6)

где  FН  - начальная опорная поверхность долота, м2.

FН = 0,5 ZDb,                                                    (7)

где  Z – коэффициент перекрытия зубьев (среднее значение равно1,05 – 2);

b – начальная тупизна зубьев, м;

D – диаметр долота, м.

В зависимости от типа и размера долота, определяется допустимая осевая нагрузка (Р1 и Р2, Н):

P1,2 = q1,2D,                                                          (8)

где  q – допустимая нагрузка на 1 м диаметра долота, Н/м (табл. 3).

- Определение мощности, затрачиваемой на преодоление  сопротивлений, встречаемых при бурении лопастными долотами

Для решения этой задачи необходимы следующие данные:

- тип долота;

- твердость породы РШ, Па;

- частота вращения долота n, 1/с;

- глубина погружения долота в породу , м;

- время работы долота tб, с;

- коэффициент прироста поверхности долота t, м2/с;

- плотность бурового раствора , кг/м3;

- направление ствола скважины 0, 0;

- наружный диаметр бурильных труб dН, м.

Затраченную мощность при бурении горных пород лопастным долотом можно определить по формуле

WЛ = WP + Wтр + Wбр + Wбт  ,                                        (9)

где WР – мощность, затраченная на разрушение горной породы, кВт;

Wтр – мощность, затраченная на трение долота о забой, кВт;

Wбр – мощность, затраченная на разрушение стенок скважины, кВт;

Wбт – мощность, затраченная на трение долота о стенки скважины, кВт.

Мощность, затраченная на разрушение горной породы, находится по формуле:

WР = 2,22е D (103 РШ ּn sin(Р),                             (10)

где  Р – угол резания лопастей долота (для долот типа М Р = 700, а для долот типа С ρ =  750);

 - показатель степени, величина которого зависит от величины  (если   0,001, то  = 0,5, если 0,0005    0,001, то  = 0,25, если   0,0005, то  = 0,16);

е – число n номерных лопастей.

Мощность, затраченная на трение долота о забой, находится по формуле

Wтр =7,7 10-3 е  бКРШ D2 n,                                         (11)

где   - коэффициент трения долота о породу;

бК – тупизна долота к моменту его износа, м.

Коэффициент трения долота о породу находится по формуле

(12)

где  0 – статический коэффициент трения, зависящий от горной породы (табл. 1);

VР – радиальная скорость, м/с.

VР = 2  nR.                                                 (13)

Эффективный радиус долота вычисляется по формуле

R = 0,5(D – l0),                                               (14)

где  l0 – расстояние между лопастями.

Тупизна долота находится по формуле

(15)

где  F1 – площадь контакта долота, м2

F1 = FH +  lб ,                                                        (16)

где  FН – начальная тупизна зубьев, м2

FH = 0,5 (D – l0) bh ,                                                (17)

где    bH – толщина кромки лопастей, м

(18)

где  S – толщина лопастей, м.

Мощность,затраченная на разрушение стенок скважины, определяется по формуле

Wбр = 6,6  10-5 е 0 h РШ n,                                        (19)

где  h – высота калибрующей поверхности, м;

0 – толщина стружки, срезаемой долотом со стенок скважины, м      ( = 0).

Мощность, затраченная на трение долота о стенки скважины для вертикальных скважин, определяется по формуле:

(20)

а для искривленных (если 0 ≥2,5-скважина считается искривленной):

(21)

где  l – длина нижней полуволны колонны труб, м;

q – вес погонного метра трубы, Н/м;

Р – нагрузка на долото, Н (в среднем 200000-300000);

G – вес нижней полуволны колонны труб, Н

G = ql,                                                       (22)

g – ускорение свободного падения, м/с2;

D – диаметр скважины с учетом уширения, м

DФ = 1,1 D,                                                 (23)

f – расстояние между стенкой скважины и бурильной колонной

f = 0,5 (DФ – dН).                                              (24)

Длина нижней полуволны труб находится по формуле

(25)

где  Z – длина нижней сжатой части колонны бурильных труб, м

 - угловая скорость, рад/с;

I – момент инерции, м4.

(26)

 = 2  n,                                                      (27)

,                                          (28)

где  dв – внутренний диаметр труб.

- Определение мощности, затрачиваемой на преодоление сопротивлений, встречаемых при бурении шарошечным долотом

Для решения этой задачи необходимы следующие данные:

- тип долота;

- частота вращения долота n , 1/с;

- направление ствола скважины 0, град;

- наружный диаметр бурильных труб dH, м.

Затраченную мощность при бурении горных пород шарошечным долотом можно определить по формуле:

(29)

где  NP – мощность, затрачиваемая на разбуривание породы при перекатывании шарошек, кВт;

NТР – мощность, затрачиваемая на преодоление трения зубцов шарошек о забой скважины при проскальзывании шарошек, кВт;

Nh – мощность, затрачиваемая на вертикальные перемещения системы вследствие зубчатой поверхности шарошек, кВт;

Nбт – мощность, затрачиваемая на преодоление трения долота о стенки скважины, кВт;

1 – коэффициент, равный 0,35.

Мощность, затраченная на разбуривание породы при перекатывании шарошек, определяется по формуле:

(30)

где  Z – коэффициент перекрытия зубьев шарошек;

1 – глубина погружения зубцов в породу, м.

(31)

где  hZ – высота периферийных зубьев, м.

Мощность, затраченная на преодоление трения зубцов шарошек о забой скважины при их проскальзывании, определяется по формуле:

NТР = 7,68 10-4  Z D k P n,                                         (32)

где   - коэффициент трения долота о породу (принимаем 0,15);

k - коэффициент скольжения шарошек (принимаем  0,06).

Мощность, затрачиваемая на вертикальные переменные системы вследствие зубчатой поверхности шарошек, определяем по формуле:

(33)

где  m – число шарошек;

z – число периферийных зубьев;

dШ диаметр шарошки, м       dШ = 0,65 D.

Мощность, затрачиваемая на преодоление трения долота о стенки скважины для вертикальных скважин, определяется по формуле:

(34)

а для искривленных:

(35)

где  еШ – число шарошек, соприкасающихся со стенками скважины.

Формулы для определения величин l и f  приведены в предыдущей задаче.

ПРИМЕР

Задача №1

Определить твердость горной породы, коэффициент пластичности и работу разрушения.

Груз 250 кг          ,

Решение:

В качестве исходных данных используются графики ,полученные в результате испытаний различных горных пород на приборе УМГП-3.

В зависимости от вида графика можно определить, к какому классу относится испытуемая порода. Из приведенного графика видно, что порода относится к пластично-хрупким.

Найдем площадь штампа ():

Найдем нагрузку в момент хрупкого разрушения:

где  - масштабный коэффициент  , - вес штампа

Масштаб по оси деформации   М=0,004

Найдем твердость по штампу :

В качестве показателя пластичности пород принято отношение работы деформирования до момента разрушения (, Дж – на графике площадь ODBC) к работе упругого деформирования ( - на графике площадь треугольника ODE).

Найдем работу деформирования до момента разрушения ():

Найдем работу упругого деформирования ():

Вычислим коэффициент пластичности :

Также определяются удельная контактная работа ():

и удельная объемная работа (, ):

При помощи таблиц определяется порода, категория пластичности и твердости.

Из таблиц видно, что порода является мергелем, категория пластичности – 3, категория твердости – 4. По механическим свойствам порода является пластично-хрупкой.

Примечание:  Все измерения по графику умножаются на масштабный коэффициент.

По оси нагрузки количество клеток (мм) умножается на вес груза (дан по вариантам), деленный на 100, чтобы превратить значение в кг.

По оси деформации количество клеток умножается на 0,004 (во всех вариантах), чтобы получилась деформация.

Задача №2.

Определить осевую нагрузку на долото при бурении из условия объемного разрушения горной породы

Исходные данные:

| № ин- тервала | Группа твердости | Твердость по штампу | Коэффициент перекрытия | Диаметр долота D, м | Начальная тупизна зубьев b, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М | 243 | 1,15 | 0,370 | 0,0031 |
| 2 | Т | 1833 | 1,16 | 0,320 | 0,0022 |
| 3 | С | 877 | 1,17 | 0,320 | 0,0023 |
| 4 | Т | 1920 | 1,18 | 0,269 | 0,0024 |
| 5 | Т | 2901 | 1,19 | 0,269 | 0,0011 |
| 6 | К | 4392 | 1,20 | 0,214 | 0,0012 |

Решение:

Эффективное или объемное разрушение породы при бурении возможно только в том случае, если соблюдается условие

где  - начальная опорная поверхность долота,

Рассмотрим каждый интервал бурения в отдельности:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

В зависимости от типа и размера долота, определяется допустимая осевая нагрузка ( и , Н):

где q – допустимая нагрузка на 1 м диаметра долота, Н/м

При оформлении курсовой работы необходимо привести поинтервальный расчет допустимой осевой нагрузки ( и , Н), а затем произвести сравнение полученных величин на соответствие условию:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вывод.  Таким образом, эффективное или объемное разрушение возможно только в первом интервале, где нагрузка на долото укладывается в предельные значения.

Задача №3

Определить мощность, затрачиваемую лопастным долотом при бурении.

| Шифр долота | м | S, м | h, м | n, | град | м | Па | c |  |  | град | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3ЛГ- 295 | 30 | 35 | 130 | 2 | 70 | 0,0015 | 16,1 | 10800 | 0,06 | 1,19 | 5,5 | 0,14 |

Решение:

Затраченную мощность при бурении горных пород лопастным долотом можно определить по формуле

Мощность, затраченная на разрушение горной породы:

Мощность, затраченная на трение долота о забой:

Коэффициент трения долота о породу находится по формуле

Эффективный радиус долота вычисляется по формуле

Мощность, затраченная на разрушение стенок скважины:

Мощность, затраченная на трение долота о стенки скважины для искривленных скважин:

G = ql,

G =

Мощность, затраченная при бурении лопастным долотом 3ЛГ-295, составляет 743.6 кВт.

Задача №4

Определить мощность, затрачиваемую шарошечным долотом при бурении.

| Шифр долота | n, об/мин | град | Диаметр бурильных труб | Коэффициент перекрытия | Число периферийных зубьев. | Высота периферийных зубьев, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| В-190 СТП | 2,3 | 0 | 0,14 | 0,81 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 |

Решение:

Затраченную мощность при бурении горных пород шарошечным долотом можно определить по формуле

Мощность, затрачиваемая на разбуривание породы при перекатывании шарошек

Мощность, затраченная на преодоление трения зубцов шарошек о забой скважины при их проскальзывании, определяется по формуле

Мощность, затраченная на вертикальные перемещения системы вследствие зубчатой поверхности шарошек, определяется по формуле

z=48

Мощность, затраченная на преодоление трения долота о стенки скважины, определяется по формуле

Мощность, затраченная на разрушение породы долотом В-190СТП, равняется 294,52 кВт.

# Приложение 1

Таблица.1

## Механические характеристики горных пород

| Твердость Рт 107, Па | Категория | Группа | Тип долота | Порода | Коэффициент трения 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  = 1000 кг/м3 |   1000 кг/м3 |
|  10 | 1 | 1 | М | Глина жирная | 0,08-0,12 | 0,06-0,09 |
| 10-25 | 2 | 1 | МЗ | Глина песчаная | 0,20-0,26 | 0,18-0,22 |
| 25-50 | 3 | 1 | МС | Глинистый сланец | 0,15-0,20 | 0,11-0,13 |
| 50-100 | 4 | 1 | МСЗ | Мергель | 0,18-0,25 | 0,2-0,24 |
| 100-150 | 5 | 2 | С | Известняк | 0,33-0,38 | 0,32-0,35 |
| 150-200 | 6 | 2 | СТ | Доломит | 0,36-0,40 | 0,34-0,38 |
| 200-300 | 7 | 2 | СЗ | Ангидрит | 0,39-0,45 | 0,37-0,4 |
| 300-400 | 8 | 2 | Т | Песчаник слабосцементированный, зерна остроконечные | 0,27-0,40 | 0,25-0,35 |
| 400-500 | 9 | 3 | ТЗ | Песчаник слабосцементированный, зерна окатанные | 0,2-0,3 | 0,17-0,25 |
| 500-600 | 10 | 3 | ТКЗ | Песчаник крепкий | 0,43-0,45 | 0,4-0,43 |
| 600-700 | 11 | 3 | К | Кварцит | 0,48-0,5 | 0,42-0,44 |
|  700 | 12 | 3 | ОК | Гранит | 0,46-0,43 | 0,45-0,5 |

# Таблица.2

## Коэффициенты пластичности

| Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент пластичности | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |

# Таблица 3

## Нагрузка на долото для различных типов пород

| Тип долота | М | МС | С | СТ | Т | ТК | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q10 5 Н/м | 2-6 | 2-6 | 3-8 | 4-9 | 7-10 | 8-12 | 9-15 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- О.Г. Латышев. Разрушение горных пород.- М.: Теплотехник, 2007.-672с.

- Э.А.Айзуппе. Теория разрушения горных пород: уч.пособ./ Айзуппе Э.А.- Самара.-Самар.гос. техн. ун-т.-2009.-98с.

- Евсеев В.Д.  Разрушение горных пород при бурении нефтяных и газовых скважин: уч.пособ./В.Д. В.Д. Евсеев.- Томск: Изд-во ТПУ, 2002.-95с.

- Абатуров В.Г., Овчинников В.П. Физико-механические свойства горных пород и породоразрушающий буровой инструмент: уч.пособ.для вузов.- Тюмень: Изд-во Экспресс, 2008.-240с.