Дана следующая информация:

Глубина скважины D=216мм, по стволу/по вертикали	3658 м

Глубина установки башмака ОК D= 245мм по стволу/по вертикали	3048 м

Плотность раствора1.44 кг/л

Градиент гидроразрыва башмака	0.1812 бар/м

Давление при пониженной подаче насоса при 30 ход/мин 35 бар

Производительность насоса	19.1 литров/ход

Объем наземных линий	2385 литров

Удельный внутренний объем

Удельный внутренний объем БТ	9.3 л/м

183 м - Удельный внутренний объем ТБТ	4.6 л/м

152 м - Удельный внутренний объем УБТ	4 л/м

Удельный объем между БТ и ОК	24.4 л/м

Удельный объем между ТБТ/БТ и открытымстволом скважины	24 л/м

Удельный объем между УБТ и открытымстволом скважины	15.3 л/м

Данные после закрытия скважины

Давление в трубах после закрытия скважины(SIDPP)	38 бар

Давление в затрубе после закрытия скважины(SICP)	50 бар

Объем притока	1590 литров

Методика решения.

1) Заполняем в листе глушения данные по скважине на текущий момент:

- плотность применяемого бурового раствора;

- диаметр башмака;

- глубина установки башмака ОК по стволу и по вертикали ;

- диаметр скважины;

- глубина скважины по стволу и по вертикали.

Также заполняем данные:

- данные о подаче насосов, скорости прокачки и давлении прокачки, а также объём поверхностной обвязки (J).

- Данные о притоке (давление в трубах(SIDPP), давление в затрубном пространстве (SICP), приток)

2) рассчитываемданные о прочности пород:

- Давление на устье при испытании  пород на приёмистость (А):

А=Градиент гидроразрыва башмака× глубина установки башмака ОК по вертикали

- Плотность бурового раствора при испытании пород под башмаком колонны (В):

B = Градиент гидроразрыва башмака× 10.2

- Максимально допустимая плотность бурового раствора (С):

C=  ,

Если дано давление на устье при испытании  пород на приёмистость иплотность бурового раствора при испытании пород под башмаком колонны, то максимально допустимая плотность бурового раствора рассчитывается по формуле:

C= B+  ,

- Начальное максимальное допустимое давление на устье в КП (MAASP):

MAASP= ((С) - Плотность применяемого бур. р-ра)×Верт. Гл. баш.× 0,0981

3) Рассчитываем данные предварительной регистрации объёма:

- Внутренний объём БТ=  Длина БТ × Удельный объём БТ,

Длинна БТ= Длина всей колонны – длина ТБТ – длина УБТ

- Внутренний объём ТБТ= Длина ТБТ × Удельный объём ТБТ

- Внутренний объём УБТ= Длина УБТ × Удельный объём УБТ

- Объём бурильной колонны (D):

D= Внутренний объём БТ +Внутренний объём ТБТ +Внутренний объём УБТ

- Число ходов насоса (Е)=

- Время прокачки =

- Объём КП в откр.ств. с УБТ=Длина УБТ×Удельн. объем между УБТ и откр.ств.скв.

- Объём КП в откр.ств. с ТБТ/БТ = (Глубина скв.- Глубина башм. - Длина УБТ) ×

× Удельный объем между ТБТ/БТ и откр. ств.скв.

- Объём КП в открытом стволе (F):

F= Объём КП в откр.ств. с УБТ + Объём КП в откр.ств. с ТБТ/БТ

- Объём КП в обсадной колоне с БТ (G):

G= Глубина башм. × Удельный объем между БТ и ОК

- Общий объём кольцевого пространства (H):

H = F + G

- Общий объём промывочной жидкости в скважине (I):

I = D + H

- Общий объём циркулирующей промывочной жидкости (T):

Т = I + J

4) Рассчитываем параметры глушения:

- Плотность р-ра глушения (KMD):

KMD= Плотность применяемого бур. р-ра +

- Начальное давление циркуляции (ICP):

ICP = Давление прокачки + SIDPP

- Конечное давление циркуляции (FCP):

FCP = × Давление прокачки

- Стравливаемое давление (К):

К = ICP – FCP

- Падение давления на 100 ходов =

5) Заполняем таблицу с величиной шага 100 ходов. В начале таблицы записывается начальное давление циркуляции, ходы начинаются с 0.В конце таблицы записывается кол-во ходов необходимых для прокачки р-ра глушения до долота, а также конечное давление циркуляции.

6)Начертите график (внизу) падения давления циркуляции в БК от начального давления циркуляции до конечного давления циркуляции по мере прокачивания раствора глушения от устья до долота.Держите давление в затрубе постоянным пока выводите насос на режим глушения.После вывода насоса на режим тушения, поддерживайте давление в трубах равным начальному давлению циркуляции и обнулите счетчик ходов насоса, прокачав наземные линии. Далее поддерживайте давление в трубах согласно графику падения давления циркуляции. После того, как раствор глушения будет прокачен до долота, поддерживайте постоянным давление в трубах, равным конечному давлению циркуляции. Затем поддерживайте это давление пока раствор не будет прокачен до устья.