МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Самарский государственный технический университет»

(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОЫХ СКВАЖИН

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта.

САМАРА

2016

УДК 622.24.

Составитель П.А.Гаранин

Технология бурения нефтяных и газовых скважин: метод. рекоменд. По выполнению курсового проекта/ Сост. П. А. Гаранин- Самара; Самар. гос. техн. ун., 2016г.- 8с.

Методические указания по выполнению курсового проекта, приводится содержание курсового проекта по разделам. В каждой главе даются пояснения по вопросам, которые должны быть в ней отражены.

Рассчитано на бакалавров, обучающихся по специальности 21.03. 01 «Нефтегазовое дело».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Курсовой проект - это обязательная часть самостоятельной работы студента. Данная нагрузка предусмотрена рабочим учебным планом и рабочий программой дисциплины «Технология бурения нефтяных и газовых скважин».

Цель методических указаний — рассмотреть вопросы, необходимые при написании курсового проекта. Детально рассмотрена каждая глава, даны необходимые рекомендации. Выбранную тему студент должен самостоятельно проработать и отразить  в своем курсовом проекте.

Для выполнения курсового проекта студенту необходимо в период производственной практики собрать материал.

ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект выполняется на основании материалов, собранных в период производственной практики на буровых предприятиях, собственных исследований автора, использования научной литературы.

При выполнении курсового проекта студент должен: обосновывать свои решения, показать знание современной технологии и техники бурения.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРЕКТА.

- титульный лист;

- задание на курсовой проект;

- введение;

- геологический раздел;

- технологический раздел;

- технический;

- заключение;

- библиографический список;

- приложения.

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендуется отразить роль данного месторождения в структуре нефтяной отрасли охарактеризовать перспективы развития на ближайшие годы. Показать связь разрабатываемого специального вопроса в курсовом проекте с задачами выбранного месторождения.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Кратко описать географическое положение месторождения — месторождение, рельеф, климат.

Предоставить стратиграфию и литологию разреза месторождения в виде таблицы.

Указать нефтегазоносность разреза: провести сведения о всех продуктивных пластах, указать интервал залегания и мощность каждого пласта, ожидаемые пластовые давления, температуру, коллекторские свойства.

Указать зоны возможных осложнений по разрезу проектируемой скважины. Дать характеристику горных пород, указать давление гидроразрыва пород. Указать интервалы отбора керна. Выбрать комплекс геофизических исследований в скважине.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Указать целевое назначение проектируемой скважины поисковая, разведочная, эксплуатационная на нефть (газ), нагнетательная и вид скважины: вертикальная наклонно-направленная, наклонно-направленная с горизонтальным окончанием.

Обоснование и расчёт конструкции скважины.

Следует рассмотреть конструкцию скважины на данном месторождении, обосновать степень соответствия их геомеханичиским условиям к уровню технологии бурения на современном уровне и дать оценку соотетствия конструкции проектируемой скважины с учётом цели бурения, проектной глубины и геологических условий.

Указать название и назначение спускаемых обсадных колонн. Обосновать глубину их спуска и высоту подъёма тампонажного раствора за каждой обсадной колонны.

Обосновать диаметр эксплуатационной колонны, диаметры долот и остальных обсадных колонн.

Представить на рисунке схематичное изображение конструкции проектируемой скважины.

Расчёт и обоснование профиля скважины.

При проектировании бурения скважины обосновать профиль ствола скважины.

Для обоснования профиля проектируемой скважины любого типа необходимо иметь следующие данные: глубина скважины до проектного горизонта по вертикали, величину отклонения забоя от вертикали, длину вертикального участка профиля, угол набора кривизны, проектный азимут, круг допуска.

Выбор способа бурения

Необходимо обосновать выбор способа бурения проектируемой скважины. Следует не только опыт, накопленный на данном месторождении, но и в данном районе со сходными геологическими условиями, где достигнуты более высокие показатели (механическая, рейсовая, коммерческая скорости, современные технологии).

Дать обоснование по выбору способов бурения различных интервалов бурения проектируемой скважины.

Выбор инструмента

Выбор долот

Типы долот следует выбирать на основе анализа по стратиграфическим горизонтам карточек отработки долот не менее чем по трём скважинам на данном месторождении (если скважина поисковая или разведочная то ранее пробуренным скважинам соседних месторождений со сходными геологическими условиями).

Пояснить методику выбора долот как обрабатываются карточки отработки долот, по каким показателям работы долот, в зависимости от глубины, проводится выбор долот. Обосновать выбор долота на примере одного стратиграфического горизонта с применением расчётов.

Отработанные карточки долот и результаты их анализа по выбору типов долот представляют в виде таблиц.

Выбор забойных двигателей

Требуется выбрать типоразмеры забойных двигателей. Типоразмер забойного двигателя следует выбирать в зависимости от профиля скважины, диаметра долот, типа долот, вращающего момента, осевых нагрузок, а также на основе технико- экономического анализа. Рекомендуется ориентироваться на новые наиболее современные конструкции забойных двигателей.

Выбор и обоснование вида промывочной жидкости и её параметров

Необходимо выбрать и обосновать вид промывочной жидкости для вскрытия продуктивного горизонта. Выбор промывочного агента следует проводить исходя из гидрогеологических условий бурения, минералогического состава горных пород, наличия возможных осложнений.

Необходимо рассчитать плотность бурового раствора и регламентировать остальные параметры по интервалам бурения. Обосновать выбор и назначение химических реагентов для обработки раствора.

Рассчитать необходимое количество промывочной жидкости, воды, глины (бенитонита), химических реагентов, утяжелителя на один метр проходки данного интервала бурения.

Результаты представить в виде таблицы.

Расчёт бурильной колонны

Обосновать выбор компоновок низа бурильной колонны, типоразмеров УБТ, бурильных труб для бурения каждого интервала проектируемой скважины.

При проектировании КНБК следует учитывать параметры режима бурения, а при выборе конструкции бурильной колонны к сокращению затрат времени на спуско- подъёмные операции.

В компоновке следует предусмотреть элементы БК для качественного строительства ствола скважины и безаварийной работы.

Если скважина наклонно- направленная, в составе компоновки БК следует предусмотреть отклоняющие устройства в интервалах набора и снижения угла кривизны с заданной интенсивностью.

Выполнить проектировочный расчёт бурильной колонны и конструкции низа бурильной колонны.

Компоновку бурильной с указанием типоразмеров УБТ и БТ их длин и веса, коэффициента запаса прочности представить в виде таблицы.

Гидравлический расчёт промывки скважины

Рассчитать расход промывочной жидкости на последним интервале бурения, потери давления в элементах циркуляционной системы выбрать втулки на буровых насосах, которые обеспечат необходимого количества промывочной жидкости.

Расчёт представить в виде таблицы.

Проектирование режима бурения

Дать понятие о режиме бурения и его основных параметрах. Обосновать выбор режима бурения и его основных параметров для проектируемой скважины по интервалам бурения.

Выбранные параметры режима бурения представить в виде таблицы по интервалам бурения.

Техническая часть

Рассчитать и выбрать класс буровой установки.

Комплектацию оборудования БУ представить в виде таблицы.

Специальный вопрос

По согласованию с руководителем (в соответствии с собранным материалом).

Графическая часть

Выполняется графический материал с использованием специального технического оборудования и средств.

Необходимо представить обязательные чертежи:

- геолого- технический наряд;

- план расположения бурового оборудования;

- чертёж по спец вопросу.

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРЕКТА

Проект выполняется с использованием компьютерной техники.

Пояснительная записка курсового проекта брошюруется и вшивается в обложку, на лицевой стороне который выполняется титульный лист.

Страницы пояснительной записки нумеруются последовательно от титульного листа до последней страницы.

Графический материал должен выполнятся на листах формата А3

Весь материал включая графический представляется в электронном виде.

Защита курсового проекта осуществляется с использованием презентации в программе Microsoft Office.

Содержание пояснительной записки

Расчётно- пояснительная записка к курсовому проекту должна содержать:

- титульный лист;

- задание на курсовой проект;

- содержание;

- раздел №1

- раздел №2;

.

.

.

- раздел № n

- заключение

- библиографический список

Рекомендуемая литература:

    - Среда, Н.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин: учеб. /3-е изд. - М.: Альянс, 2011.- 451с.

    - Буровой породоразрушающий инструмент / В. И. Балаба. - М.: ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013.-251с.

    - Бабаян, Э. В. Буровые технологии: учеб. /2-е изд. Доп. Краснодар: Сов. Кубань, 2009.- 894с.

Проект вносит:

___________________	_________________	________________		_______________

наименование должности		(подпись)		(дата)			инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО:

___________________	_________________	________________		_______________

наименование должности		(подпись)		(дата)			инициалы, фамилия

Исполнитель:

______________________		__________________

инициалы, фамилия			телефон