Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»

Задание

к выполнению курсовой работы

по курсу «Механика грунтов»

Вариант №

Студент II- НТ- __    _______________________________________

Задача №1. Определить твердость горной породы, коэффициент

пластичности и работу разрушения по графику «нагрузка-деформация», полученному на приборе УМГП-3.

Исходные данные: Груз 250 кг,  dш= 1,3 мм;    V=4,5 мм3

Задача №2.

Определить осевую нагрузку на долото при бурении из условия объемного разрушения горной породы

Исходные данные:

| № ин- тервала | Группа твердости | Твердость по штампу РШ, 106,Н/м2 | Коэффициент перекрытия | Диаметр долота D, м | Начальная тупизна зубьев b, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М | 252 | 1,05 | 0,346 | 0,0037 |
| 2 | С | 584 | 1,06 | 0,269 | 0,00217 |
| 3 | М | 265 | 1,07 | 0,269 | 0,0012 |
| 4 | Т | 1866 | 1,09 | 0,214 | 0,0024 |
| 5 | К | 3006 | 1,18 | 0,214 | 0,0013 |
| 6 | К | 2337 | 1,17 | 0,190 | 0,0019 |

Задача №3

Определить мощность, затрачиваемую лопастным долотом при бурении.

| Шифр долота | м | S, м | h, м | n, | град | м | Па | c |  |  | град | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3Л-445 | 30 | 40 | 130 | 1,18 | 70 | 0,005 | 14,1 | 7200 | 0,06 | 1,2 | 4,5 | 0,160 |

Задача №4

Определить мощность, затрачиваемую шарошечным долотом при бурении.

| Шифр долота | n, об/мин | град | Диаметр бурильных труб | Коэффициент перекрытия | Число периферийных зубьев. | Высота периферийных зубьев, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| IB-161С | 1,16 | 8 | 0,114 | 0,82 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |